Влияние нелинейных электропотребителей

на условия эксплуатации электроустановок

Линейные нагрузки:                                                 Питающее напряжение и потребляемый ток

лампы накаливания

нагревательные элементы (ТЭН)

асинхронные электродвигатели

и т.п.

Нелинейные нагрузки:

Персональные компьютеры

Файл-серверы

Мониторы

Лазерные принтеры

Копировальная техника

Факсы

Блоки бесперебойного питания (UPS)

Газоразрядные лампы

Кондиционеры

Телевизоры

Видеомагнитофоны

Микроволновые печи

Электродвигатели переменной частоты вращения

и т.п.

Последствия гармоник для электроустановок

Перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий

Дополнительные потери в силовых трансформаторах

Ложное срабатывание предохранителей и автоматических выключателей

Повышенный износ, вспучивание и преждевременное разрушение конденсаторов установок компенсации реактивной мощности

Ускоренное старение изоляции проводов и кабелей

Несинусоидальность питающего напряжения

Сбои в работе и физический выход из строя компьютерного оборудования

Преждевременных выход из строя электродвигателей

Снижение коэффициента мощности электроустановок

Некорректный учет потребляемой электроэнергии